多聚甲醛

2017 -12-15发布 2018-01-15实施

前言

本标准自发布之日起有效期三年，到期复审。在此期间若有新的该类产品国家标准发布实施，则本

标准自行作废，由新标准代替。于2017年12月15日，并于2018年1月15日实施。

多聚甲醛

1范围

本标准规定了多聚甲醛的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存。本标准适用于由我公司生产的甲醛溶液经脱水、干燥方法制得多聚甲醛。该产品适用于合成农药、合成树脂、涂料及制取熏蒸消毒剂等化工、制药及其他工业领域。

2规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。 GB 190危险货物包装标志 GB/T 601化学试剂标准滴定溶液的制备 GB/T 603化学试剂试验方法中所用制剂及制品的制备 GB/T3049工业用化工产品铁含量测定的通用方法1，10-菲啰啉分光光度法 GB/T 6679固体化工产品采样通则 GB/T 6682分析实验室用水规格和试验方法 GB/T 8170数值修约规则与极限数值的表示和判定 GB/T 9009工业用甲醛溶液 GB/T 9738化学试剂水不溶物测定通用方法 GB/T 9741化学试剂灼烧残渣测定通用方法

3要求

多聚甲醛产品应符合表 1的要求。

表1

| 指标名称 |  | 指标 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 优级品 |  | 一级品 | 合格品 |
| 外观 |  | 白色粉末或颗粒 |  |
| 纯度， % ≥ | 96.0 |  | 95.0 | 92.0 |
| 灰分， % ≤ |  | 0.10 | 0.12 |
| 水不溶物， % ≤ |  | 0.10 |  |
| 酸度， % ≤ | 0.05 |  | 0.06 | 0.08 |
| 铁， % ≤ | 0.002 |  | 0.003 | 0.004 |

4试验方法

本标准所使用的试剂和水均为分析纯试剂和GB/T 6682中规定的三级水。

试验中所需标准滴定溶液、制剂及制品，在没有注明其他要求时，均按GB/T 601、GB/T 603规定制备。

4.1外观

在自然光线下目测。

4.2纯度的测定

按GB/T 9009的规定进行测定

4.2.1分析原理：

多聚甲醛于亚硫酸钠水溶液中解聚成甲醛并与亚硫酸钠反应生成当量之氢氧化钠，再以标准硫酸

溶液滴定，计算甲醛之含量即为多聚甲醛之浓度。 HCHO+Na2SO3+H2O=NaOH+H2C（OH）SO 3Na 2NaOH+ H2SO4 = Na2SO4 +2H2O

4.2.2仪器

250mL锥形瓶50mL量筒分析天平50mL滴定管

4.2.3试剂

1mol/L亚硫酸钠溶液1mol/L硫酸标准溶液1g/l百里香酚酞指示剂

4.2.4分析步骤

于250ml的锥形瓶中加入约50mL亚硫酸钠溶液及3滴百里香酚酞指示剂，用硫酸标准溶液中和至蓝色

刚刚消失。准确称量0.5-0.7g的实验室样品（精确至0.0001g）放入上述锥形瓶中，摇晃使其溶解，用

硫酸标准溶液滴定，蓝色刚刚消失即为终点。

4.2.5计算：

CV  30.03

X1= 100

m1000

式中： C——硫酸标准溶液的实际浓度，mol/LV——硫酸标准溶液的滴定体积，m Lm——试样的重量，g

4.3灰分的测定

按GB/T 9741的规定进行测定。

4.3.1仪器：一般试验室仪器

60ml瓷坩锅高温炉，可稳定控制在600±30℃

4.3.2试验方法：

于预先干燥并恒重的瓷坩锅中，称取试样2g，精确至0.0002g，在电炉上小心加热至气体逸尽，移入600±30℃高温炉中，灼热至恒重，取出，在干燥器内冷却至室外温后称重。

4.3.3结果的表示与计算：

2

灰分含量：X 2= m -m100

m -m

1

式中： m1——试样和坩埚的质量，g

m2——灰分和坩埚的质量，g

m——坩埚的质量，g

4.3.4允许差

两次平行测定绝对差值不大于0.03%，取两次结果的算术平均值为测定结果。

4.4水不溶物

按GB/T 9738的规定进行测定.

4.4.1试剂和溶剂

氢氧化钠溶液：300g／Ｌ溶液

4.4.2仪器与设备

4.4.2.1烧结玻璃坩埚 4号：容积 30mL.

4.4.2.2干燥箱：温度可控制在 100±2º范围。

4.4.3操作步骤

于250mL烧杯中，称取5.0g试样，精确至0.0002g。加100mL水及1滴约0.05mL的氢氧化钠，缓慢煮沸30min。用已在100±2º干燥至恒重的4号玻璃坩埚过滤并用水洗涤不溶物。将盛有不溶物的坩埚于100±2º烘箱中干燥至恒重，取出。移入干燥器冷却至室温，称重。

4.4.4结果表示与计算

不溶物含量X3,以质量百分数表示，按（3）计算； X3=（m 2-m）/（m 1-m）×100

式中： m1——试样和坩埚的质量，g

m2——水不溶物和坩埚的质量，gm——坩埚质量，g

4.4.5允许差

两次平行测定的绝对值不大于0.03%，取两次结果的算术平均值为测定结果。

4.5酸度的测定

按GB/T 9009的规定进行测定

4.5.1原理

以嗅百里香酚蓝为指示剂，用氢氧化钠标准滴定溶液滴定试样中的有机酸。

4.5.2试剂和溶液

4.5.2.1氢氧化钠标准滴定溶液：C(NaOH)=0.1mol/L。

4.5.2.2溴百里香酚蓝指示液：0.1g嗅百里香酚蓝溶于 8.0 ml浓度 0.8g /L的氢氧化钠溶液中，用水稀释至 250mL。

4.5.3仪器

微量滴定管：容量5mL，分度值0.02ml。

4.5.4分析步骤

于250ml锥形瓶中，称取试样10g，精确至0.0002g，加入50ml蒸馏水，加人4滴嗅百里香酚蓝指示液，用氢氧化钠标准滴定溶液滴定至绿色为终点，同时做空白试验。

4.5.5分析结果的表述

以质量百分数表示的酸度（以甲酸计，按公式计算）： X4=V×C×0.04602/m×100式中: C—氢氧化钠标准滴定溶液的浓度，mol/L

V—滴定消耗氢氧化钠标准滴定溶液的体积数，mL m—试样的质量，g取两次平行测定结果的算术平均值为测定结果，两次平行测定结果之差不得大于0.0005%。

4.6铁含量的测定

4.6.1分析步骤

按GB/T 3049的规定不定期进行测定，称样量为5.0g。

4.6.2分析结果的表述

以质量百分数表示的铁含量X5按公式计算： X5=m1/m×100

式中： m1——从铁标准曲线上查得铁质量mg

m--试样的质量，mg

4

取两次平行测定结果的算术平均值为测定结果，两次平行测定结果之差不得大于0.0005%。

5检验规则

5.1产品由生产厂的质量检验部门进行检验，生产厂应保证所有出厂产品都符合本标准的要求，并附有一定格式的质量检验证明书，其内容包括生产厂名称、地址、产品名称、生产日期、批号、净重、产品等级、产品执行标准编号。

5.2采样按 GB/T 6679中的规定进行。

5.3将所采的试样摇匀后，分装于两个清洁、干燥、带磨口塞的细口瓶中，贴上标签，注明产品名称、批号及采样日期，一瓶供分析检验用，另一瓶保存一个月备检查。

5.4由同一批原料、同一配方、同一工艺、同一条生产线连续生产的产品为一批。

5.5检验分类

5.5.1出厂检验

出厂检验项目为外观、纯度。

5.5.2型式检验

5.5.2.1当有下列情况之一时，应进行型式检验：

a)连续生产满一年时；

b)主要原料发生变化时；

c)产品配方进行调整时；

d)有关质量监管部门和验货单位提出型式检验要求时；

e)停产 6个月以上恢复生产时。

5.5.2.2型式检验项目为本标准全项目。

5.6判定规则

5.6.1本标准中产品质量指标合格判定，采用 GB/T 8170中“修约值比较法”。

5.6.2当有一项不合格时，可加倍抽样复检，若仍不合格，则判定该批产品不合格.

5.6.3使用单位有权按照标准的规定对到货的产品进行验收。双方如有争议时,由供需双方协商解决,或由双方同意的仲裁机构按本标准进行仲裁。

6标志、包装、运输、贮存

6.1标志

6.2包装

每袋产品的外包装应有制造厂名、厂址、产品名称、注册商标、产品规格、生产日期、生产批号、产品执行标准编号、净质量及GB 190规定的“腐蚀品”和“毒性物质”标志。

包装袋或二层牛皮纸袋及其他适用的包装材料。

6.3运输

运输车排气管应配备阻火装置，严禁与氧化剂、还原剂、酸碱类食用化学品等混装混运，运输途中应防爆晒、雨淋、高温。

6.4贮存

贮存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不超过32度，相对湿度不超过80%，采用防爆型照明、通风设施。